## ОЖ0.460.097 ТУ                                   К10-24

Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры (в кожухе комплектного изделия) в составе ламповых панелей специального назначения для блокирования защитных сеток генераторных ламп.

Размеры в мм                                                            таблица 1

| Номинальная емкость, мкФ | D max | d | H max | Масса, г, Не более | А, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 56 | 26±0,5 | 2,3 | 40 | 0,7 |
| 0,022 | 79 | 37±0,5 | 3 | 80 | 1,0 |

Размеры в мм                                                             таблица 2

| Обозначение типоразмера | Номинальная емкость, пФ | R max, мм | r min, мм | φ max | Масса не более, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 36 | 25,5 | 60° | 10 |
| 2 | 2200 | 39 | 30,5 | 90° | 10 |
| 3 | 1500 | 44 | 35,5 | 60° | 10 |
| 4 | 3300 | 60,4 | 44,8 | 60° | 15 |

Конденсаторы номинальной емкостью 0,01 мкФ и 0,022 мкФ изготавливаются для ЗИП аппаратуры.

Конденсаторы изготавливают в исполнении для умеренного и холодного климата

УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69

Условия  эксплуатации:

-пониженная рабочая температура среды – минус 10°С;

-пониженная предельная температура среды – минус 60°С

-повышенная рабочая температура среды +125°С;

-относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С;

-синусоидальная вибрация в диапазоне частот 1÷55 Гц с ускорением 10 мс-2(1 g);

-многократные механические удары с пиковым ударным ускорением 150мс-2( 15 g );

-крепление конденсаторов при воздействии механических нагрузок  -  за корпус.

### Технические характеристики

1. Конденсаторы изготавливают в соответствии с таблицей 1,2;

2. Конденсаторы изготовляют с допускаемым отклонением емкости:
 %  - для конденсаторов номинальной емкостью 2200пФ;
 % - для остальных конденсаторов

3. Номинальное напряжение постоянное или сумма постоянного  и амплитудного значения переменного или импульсного напряжений конденсаторов (U ном) в интервалах рабочих температур равно 500 В.

4. Тангенс угла потерь конденсаторов не более  -  0,035;

5. Сопротивление изоляции между контактными поверхностями конденсаторов не менее 1000 МОм;

6. Конденсаторы не имеют резонансных частот в диапазоне до 1200 Гц;

7. Минимальная наработка t н  в приведенных режимах и условиях эксплуатации не менее 10000 часов.

8. Интенсивность отказов конденсаторов λ э  в течение наработки t н  
не более 2·10-8  1/ час.

#### Пример условного обозначения:

#### К10-24   0,01 мкФ  ОЖ0.460.097 ТУ

###### К10-24   1500 пФ-1 ОЖ0.460.097 ТУ

Изготовитель: ОАО "Завод"Реконд"                                              (fax:   (812) 552-76-77

РОССИЯ 194223, Санкт-Петербург, Курчатова, 10                      (тел.: (812) 552-32-28

# Text boxes

Конденсаторы керамические

сeramik trimmer capacitors