ВШЯА.434176.001 ТУ                                                    СП4-8

Предназначены для использования в качестве потенциометрических датчиков в следящих системах спецтехники, авиации, ракетной технике, корабельных системах, вычислительных устройствах и другой аппаратуре в цепях постоянного и переменного тока.

Резисторы изготовляют в климатическом исполнении «В» по ГОСТ В 20.39.404-81, а резисторы СП4-8-1 варианта «б» также и в климатическом исполнении «УХЛ» по ГОСТ В 20.39.404-81.

Основные параметры и размеры:

1. Допустимые отклонения сопротивления……………………………………………………....±10%,±20%

2. Число поворотов подвижной системы……………………………………………………….…...10 000 000

3. Максимальная скорость вращения подвижной системы………………..…………………...…600 об/мин

4. Напряжение, при котором изоляция резисторов сохраняет электрическую прочность…….....min 750 В

5. Сопротивление изоляции………………………………………………………………не менее 5000 МОм

6. Интервал рабочих температур……………………………………………………………….…..-60…+70°C

7. ТКС в интервале температур  -60…+125°C………………………………………...не более ±750·10-6 1/С

| Вид конструкции | Число секции | Момент трогания подвижной системы мН.м (гс.см) | Н, мм | Масса, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП4-8-1 | 1 | 2,94 (30) | 21 | 35 |
| СП4-8-2 | 2 | 5,88 (60) | 28 | 42 |
| СП4-8-3 | 3 | 8,82 (90) | 35 | 50 |
| СП4-8-4 | 4 | 10,78(110) | 42 | 55 |

| Конструктивное исполнение | Конструктивные особенности | Электрическая схема |
| --- | --- | --- |
| «а» | с дополнительным отводом от середины резистивного элемента | 2 3 4 |
| «б» | без дополнительного отвода | 1 3 2 |

| Вариант конструкции резистора (исполнение «В») | Допускаемое отклонение функциональной характеристики | Полный угол регулирования | Диапазон номинальных сопротивлений, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| СП4-8-4 | ±0,5%; ±1% | 340±3° | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10,0; 15,0; 22,0 |
| СП4-8-1-б исполнении «В» | ±0,2% | 340±2° | 1,0; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7 |
| СП4-8-2-б 1-секция 2-секция | ±0,2% ±0,3% |  |  |
| СП4-8-3-б 1 секция 2 секции 3 секции | ±0,2% ±0,3% ±0,5% |  |  |

Рекомендации по применению

Прецизионные (высокоточные) резисторы СП4-8, должны использоваться только в качестве потенциометров (делителей напряжения), работающих в режиме, близком к режиму холостого хода, то есть при минимальном токе в цепи внешней нагрузки (Rн).

Рекомендуемая схема включения приведена на чертеже:

Вывод 2 (подвижный контакт) является потенциальным и рассчитан на съем напряжения с резистивного элемента потенциометра при возможно малом токе нагрузки для уменьшения искажений функциональной характеристики.

Для уменьшения влияния вариаций переходного контактного сопротивления между подвижным контактом и резистивным слоем при перемещении подвижного контакта на U вых (образование вариаций выходного напряжения), сопротивление нагрузки (Rн)  должно быть значительно больше сопротивления потенциометра (R), например 100/1.

Кроме того, линейная функциональная характеристика потенциометра искажается из за шунтирования через подвижной контакт части сопротивления резистивного элемента сопротивлением  нагрузки. При этом дополнительная погрешность составляет:

0,15% при соотношении Rн/R, равном 100/1,

1,5% при соотношении Rн/R,, равном  10/1.

Присоединение вала потенциометра к валу агрегата рекомендуется производить с использованием гибких не скручиваемых (мембранных или сильфонных) муфт или поводковых муфт. Механическая изгибающая нагрузка на вал потенциометра со стороны агрегата не должно превышать 10 Н (1 кгс). Момент затяжки гайки на валу потенциометра следует ограничивать величиной 3,5 кгс.см. Иные способы крепления и присоединения рекомендуется согласовывать с разработчиком.

### Пример условного обозначения для оформления заявок на 1-секционный  резистор, вариант «а»:

СП4-8-1 «а»    ±1%  4,7кОм  ±20%    ВШЯА.434176.001 ТУ

### Расшифровка  условного обозначения на изделии:

### Крышка:        R(логотип изготовителя ) СП4-8В (СП4-8 марка изделия, В-всеклиматическое исполнение)

!! !!  (год и месяц выпуска изделия)

!!!    (индивидуальный номер изделия)

Основание:  номера выводов  4    3  2  1  ( вариант а) или 3  2  1 (вариант б)

Секция:        ±1%  4,7кОм  ±20%  (номинал)

/ на 2-х, 3-х и 4-х секционных изделиях номинал указывается на каждой секции /

Изготовитель: ОАО «Завод «Реконд»……………………………  (   fax:(812) 552-76-77

#### Россия, 194223, Санкт-Петербург, Курчатова, 10………….…….( тел.: (812) 552-32-28

# Text boxes

Прецизионные (высокоточные)

непроволочные резисторы (потенциометры)

###### Precision non-wirewound potentiometers

Ближайшие аналоги:  Вourns – модели серии 3400-6700

и Нoneywell – модели серии WPM и М22

Требования по надежности:

1. Минимальная наработка резисторов  -  15000 часов;

2. Минимальный срок сохраняемости  -  15 лет;

3. Минимальная наработка при температуре от минус –60…+70°C и напряжении, соответствующем 0,7 Рном ( облегченный режим )  -  30000 часов.

Во избежание повреждения потенциометра ток через подвижные контакты не должен превышать 1 мА.