бКО.347.332 ТУ                                           317НФ1А

## 317НФ1Б

Основное функциональное назначение – делитель напряжения R–2R (12-разрядный).

Предназначены для использования в преобразователях электрических сигналов «напряжение-код» и код-напряжение».

Применяются в цифровой измерительной технике, счетно-решающих устройствах, технике телефонной связи.

Масса  микросхем не более  –  1,5 г;

Герметичность микросхем по скорости утечки гелия не более  -  5·10-5 л·мкм/с;

Величина растягивающей силы не более  -  2,45 Н (0,25 кгс);

Время восстановления параметров  –  не более 10-5.

Технические характеристики:

1. Величина сопротивления, Rвых……………………….вар.1А…………………….…….10кОм±10%

……………………….вар.1Б…………………………15кОм±10%

2. Мощность резистора……………………………………вар.1А…………………….………max 10мВт

…………………….….вар.1Б………………………...…max 10мВт

3. Эквивалентное сопротивление…………………………вар.1А……………………………….9(11кОм

………………………вар.1Б………….……………...13,5(16,5кОм

4. Допустимое отклонение коэффициента деления напряжения……………………………...± 0,0125%

5. Масштабный коэффициент…………………………………………………………….0,99975(1,00025

6. Диапазон рабочих температур…………………………………………………..…минус –60…+125ºC

7. Количество элементов в электрической схеме………………………………..………………………25

Область изменения допустимого отклонения коэффициента деления напряжения ΔКдел,U в зависимости от температуры приведена на рисунке.

Пример условного обозначения:

Микросхема 317НФ1А-В  бКО.347.332 ТУ.

Изготовитель: ОАО «Завод «РЕКОНД»                                             (тел.(812) 552-32-28

Россия 194223, г.Санкт-Петербург, Курчатова, д.10.                     (Fax: (812) 552-76-77

# Text boxes

Декодирующие резисторные матрицы

Микросхема 317НФ1А,Б

Требования по надежности:

Минимальная наработка микросхем  -  25000 часов;

Срок схраняемости  -  25 лет.

Микросхемы изготавливают во всеклиматическом исполнении в корпусах

402.16-21, 402.16-23, 402.16-25, 402.16-32, 402.16-33.